# Text boxes

# TILLBEHÖR

Lyftkapacitet S				4500	kg

Lyftkapacitet AMS				4500	kg

Lyftkapacitet PLUS				4000/2500	kg

Lyfttid Höj/Sänk				40/35 	sek

Lyfthöjd max					1976 	mm

Minimihöjd (AMS 210 mm)				160 	mm

Totalhöjd					2162 	mm

Total bredd utv.				3260 	mm

Inv.bredd mellan pelare				2880	mm

Totallängd					6100	mm

Körbanans längd				4800	mm

Körbanans bredd				500	mm

Motor					3 	kW

Matarspänning				400 V, 3-fas,  16 amp

Oljemängd (ungefär)				13	liter

AB Billyftarservice  Kryptongatan 22 431 53  Mölndal. Tel: 031-87 39 00

Hemsida: www.billyft.se  E-mail: info@billyft.se

- Enkel att använda, låsbar, kontrollpanel möjlig att installera på vilken av

pelarna som helst

- Oljedränkt pump garanterar tyst gång

- Hög exakthet vid hjulinställning möjlig i varje låst position

4,40 S AMS			          4,40 S PLUS

MODELLER

# COMBILYFT 4.40 S

- Version Plus med integrerad hjulfrilyft, lyfthöjd 440 mm lyftkapacitet 2500 kg

- Frihjulslyft JACK 2000, Lyfthydraulisk

- Lysrörsats

- Extra ramper fram

- Hjulinställningssats bestående av glidplattor bak och fäste för vridplattor fram

- 4.40 S Plus finns som galvaniserad version

TEKNISKA DATA			            4.40 S / AMS / PLUS

AB Billyftarservice  Kryptongatan 22 431 53  Mölndal. Tel: 031-87 39 00

Hemsida: www.billyft.se  E-mail: info@billyft.se